Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego wraz z robotami towarzyszącymi do Szpitala SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15

Dźwig z kabiną nieprzelotową – 1 szt

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent ……………………………… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2021 r. |
| Parametry techniczne dźwigu |
|  | Charakterystyka | Dźwig szpitalny elektryczny |  |
|  | Przeznaczenie | Do transportu osób na wózkach, łóżkach lub noszach |  |
|  | Rodzaj napędu | Elektryczny |  |
|  | Moc silnika | 5 – 7 kW |  |
|  | Udźwig | Q = min. 1600 kg / 21 osób |  |
|  | Sterowanie | Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe |  |
|  | Prędkość | 1,0 m/s |  |
|  | Ilość przystanków/dojść | 5/5 |  |
|  | Wysokość podnoszenia | 13,500m |  |
|  | Głębokość podszybia | Min. 1750 mm |  |
|  | Wysokość nadszybia | Min. 3500 mm |  |
|  | Wymiary szybu wewnętrzne | Szer. 2200 x gł.2295 mm szer. 3 110 x gł. 2 390 mm |  |
|  | Położenie maszynowni | Górna nad szybem |  |
|  | Kabina | Nieprzelotowa |  |
|  | Wymiary kabiny | 1400 x 2400 x 2200 mm |  |
|  | Rodzaj drzwi | Automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe |  |
|  | Wymiary drzwi | Min. 1200 x 2000 mm |  |
|  | Temperatura pracy dźwigu | Min. +5OC, max. +40OC |  |
|  | Zasilanie | Prąd trójfazowy, 3 – 400V / 50 Hz |  |
|  | Drzwi kabinowe | Stal nierdzewna wejście zabezpieczone kurtyną świetlną, mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem |  |
|  | Drzwi przystankowe | Stal nierdzewna / ognioodporność E120 (certyfikat należy załączyć do oferty) |  |
|  | Ściany kabiny | panele grubości min. 1,5 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej austenitycznej (AISI430) / fakturowanej (LEN) austenitycznej (AISI 201) - nie dopuszcza się stosowania stali ferrytycznej AISI 441 (z uwagi na mniejszą odporność na korozję), portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej |  |
|  | Poręcz | ze stali nierdzewnej |  |
|  | Podłoga | wykładzina trudnościeralna z dodatkiem karborundu, , grubość min. 2 mm, posiadająca certyfikat trudnopalności EN 13501-1, antypoślizgowości EN 13845 i ścieralności EN 13845 (certyfikaty należy załączyć do oferty), zawierająca środki bakteriobójcze, łatwa w utrzymaniu czystości |  |
|  | Oświetlenie | W suficie kabiny |  |
|  | Lustro | Tył ściany |  |
|  | Kaseta dyspozycji | W kolumnie ze stali nierdzewnej |  |
|  | Kasety wezwań | Ze stali nierdzewnej w ościeżnicach drzwi przystankowych |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
|  | Piętrowskazywacze | W kabinie wyświetlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku podstawowym wyświetlacz w kasecie wezwań, na pozostałych przystankach strzałki kierunku jazdy w kasetach wezwań |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Wentylator w kabinie, gong, zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do maszynowni przewodu sygnałowego z instalacji p.poż. budynku), autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym (wymaga dedykowanej linii telefonicznej), interkom z kabiny maszynowni, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2-godzinne awaryjne oświetlenie, przyciski metalowe typu “antywandal” z alfabetem Braille'a, system głośno mówiący, Awaryjny zjazd na najniższy przystanek z otwarciem drzwi z powodu zaniku napięcia |  |

W ofercie musza być zawarte:

-  koszty dostawy i kompletnego montażu

-  koszty związane z rejestracją dźwigu w UDT.